Каждый, кто пользуется приборами отопления, должен знать следующее:

1. Перед тем как включить электрический прибор отопления ознакомьтесь с его паспортом или инструкцией по эксплуатации. Убедитесь, что электрическая сеть дачного домика или загородного дома способна выдержать мощность, указанную в паспорте на отопительный прибор.

2. Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

3 Печи и камины должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

4. Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
- 1 раза в 3 месяца для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в 1 месяц для кухонных плит и других печей непрерывной топки.

5. При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.

6. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

7. Расстояние от топочной дверки до другого оборудования и имущества должно быть не менее 1,25 м, а от самих печей не менее 0,7 м.

8. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

Помните, соблюдение правил противопожарного режима – залог Вашей безопасности !